## Slide 1: Zavedení hsTnT ve FN Plzeň
Daniel Rajdl
Podrobnosti na http://ceva-edu.cz -> Aktuální webináře (přímý odkaz: https://el.lf1.cuni.cz/p3n5jy6rfi5/)

## Slide 2: Kardiální troponiny
TnT
Aktin
Tropomyosin
TnI
TnC
c
c
100 % orgánová specifičnost
  myokard
Vysoká citlivost
  nekróza 1 [n|m]g myokardu
30
60
min
ischémie
nekróza
cytoplazma (5%)
sval. vlákno
apoptóza
Notes: ffdghdfhfghgfhfghfh

## Slide 3: Dynamika uvolňování kardiomarkerů
CK-MB
Troponiny
myoglobin
hs Troponiny
15
30
60
90
minut
Liebetrau (2012). Clinical Chemistry, 58(6), 1049–1054
Notes: Liebetrau, C., Möllmann, H., Nef, H., Szardien, S., Rixe, J., Troidl, C., … Hamm, C. (2012). Release kinetics of cardiac biomarkers in patients undergoing transcoronary ablation of septal hypertrophy. Clinical Chemistry, 58(6), 1049–1054. doi:10.1373/clinchem.2011.178129

## Slide 4: Rozdíly hypersenzitivní vs. „konvenční“ (FN Plzeň)
 | „konvenční“ | Hs
Kardiální troponin | cTnI | cTnT
Kolik % zdravých naměří | 25 % | 65 %
Preciznost na cut-off | 10-20 % | < 10 %
Cut-off pro AIM | 32 ng/l (0,032 µg/l) | 14 ng/l (0,014 µg/l)
Analyticky citlivější (změří nižší koncentrace)
Analyticky preciznější (menší chyba měření)

## Slide 5: Co přinášejí hs troponiny?
Vzestup při AIM zachytíme dříve
  Časná diagnostika
Neměřitelná hodnota při přijetí = minimální pravděpodobnost, že má AIM
  Vysoká negativní prediktivní hodnota
Větší spolehlivost měření
  Lepší identifikace změn koncentrací
Využití mimo diagnostiku AIM
  Kardiotoxicita, srdeční selhání, prognostický význam …

## Slide 6: Co hs troponiny komplikují?
Lepší měření = podrobnosti o realitě
  Cut-off hodnota (99. percentil referenční populace) pro AIM je níž
  Cut-off hodnota je (mimo jiné) závislá na pohlaví a věku
  Detekce zvýšení troponinu u více (ne AIM) chorob
Zvyšuje se diagnostická citlivost
Klesá diagnostická specifičnost
pro AIM

## Slide 7: Příčiny zvýšení troponinu
Akutní infarkt myokardu
(ruptura plátu)
Myokarditída
Trauma
Toxické vlivy (chemoterapie, otrava CO)
Plicní embolie
Hemodialýza
Sepse,
multiorg. selhání
Komorové arytmie, anémie …
(nepoměr potřeba-dodávka O2)
Srdeční selhání
Notes: Důležité je však uvědomit si, že kardiální troponiny nestoupají pouze při ischemické nekróze myokardu – při akutním infarktu myokardu. Stoupají obecně při jakémkoliv poškození myokardu (myocardial injury). Na schématu jsou nejprve znázorněny 2 základní typy AIM (ischemie plynoucí z uzávěru koronární arterie trombem nasedajícím na rupturu aterosklerotického plátu a ischemie způsobená nedostatečným zásobením myokardu kyslíkem vzhledem k jeho potřebě – např. při těžké anémii nebo při tachykardii u člověka s ateroskleroticky významně zúženými tepnami.
Další příčiny zvýšení kardiálních troponinů nejsou primárně spojeny s ischemií. Jedná se např. o zánět srdečního svalu – myokarditidu, mechanické poškození myokardu traumatem (např. náraz na volant při autonehodě), toxické vlivy (např. protinádorové léky ze skupiny antrachinonů nebo herceptin používaný v léčbě karcinomu prsu). Rovněž plicní embolie, hemodialýza, srdeční selhání nebo multiorgánové selhání patří mezi situace, kdy mohou být kardiální troponiny zvýšeny.
Souhrnně tedy lze říci, že kardiální troponiny se vyplavují pouze z myokardu. Akutní infarkt myokardu je však jen jednou z příčin jejich zvýšení. Ať již je příčina zvýšení kardiální troponinů jakákoliv, vždy znamená poškození myokardu a obvykle i horší prognózu pacienta.

## Slide 8: Jak kompenzovat pokles diagnostické specifičnosti?
Správně indikovat (ne „screening“)
Brát v potaz koncentraci troponinu (nejen +/-)
Více používat kritérium změny koncentrací

## Slide 9: Hs-cTnT = kvantitativní marker
Mueller (2014). European Heart Journal, 35(9), 552–556
Notes: Mueller, C. (2014). Biomarkers and acute coronary syndromes: an update. European Heart Journal, 35(9), 552–556. doi:10.1093/eurheartj/eht530
Twerenbold, R., Jaffe, A., Reichlin, T., Reiter, M., & Mueller, C. (2012). High-sensitive troponin T measurements: what do we gain and what are the challenges? European Heart Journal, 33(5), 579–586. doi:10.1093/eurheartj/ehr492

## Slide 10: „Univerzální definice“ AIM (2012)
Při přijetí
3-6 h
(6-12-24 h)
1. cTn > cut-off
cut-off = 99. percentil RP = 14 ng/l CV 10 %
1.
nejmenší
největší
2.
3.
98.
99.
100.
> (5) - 7 ng/l
2. dynamika
3. minimálně 1 z:
ischemické symptomy
nové EKG změny
zobrazovací metody (změna motility, viability)
Notes: Předchozí snímek spíše popisoval základní klinický management pacientů s bolestí na hrudi. Nyní se zaměříme na vlastní diagnostiku. Ta je zakotvena v tzv. „univerzální definici“ (poslední revize je z roku 2012). „Univerzální“ je nazývána proto, že je možné použít ji kdekoliv na světě, bez ohledu na populaci a použité metody stanovení.
Obecně u pacienta s podezřením na AIM nabíráme kardiální troponin při přijetí a za 3-6 hodin poté. V případě nejasností (negativní výsledek a přetrvávající silné podezření) je samozřejmě možné opakovat stanovení ještě později. Za pozitivní považujeme výsledek nad rozhodovací mez pro AIM. A ta je v „univerzální definici“ charakterizována jako 99. percentil referenční populace. Změříme-li koncentraci kardiálního troponinu u 100 zdravých lidí, jejich výsledky seřadíme podle velikosti, tak 99. percentil je hodnota naměřená u 99. pacienta v pořadí. Všimněte si, že dle definice by analytická metoda, kterou troponin stanovujeme, měla mít nepreciznost < 10%.
„Univerzální definice“ definice říká, že pro diagnózu AIM je nutné splnit minimálně 3 podmínky:
alespoň jeden výsledek kardiálního troponinu nad rozhodovací mezí (cut-off hodnotou) pro AIM
časový průběh kardiálního troponinu vykazuje typickou dynamiku (pokles nebo vzestup), to by mělo pomoci v odlišení zvyšení kardiálního troponinu při AIM od „neinfarktových“ příčin, kde je obvykle hladina troponinů setrvaná, bez výrazné dynamiky. V „univerzální definici“ se píše, že za změnu považujeme, když se hodnoty liší o >20%. Nicméně dle novějších údajů o biologické variabilitě troponinů je zřejmé, že změna by měla být výrazně větší (liší se u troponinu T a I a pohybuje se přibližně mezi 50 a 100%)
a současně minimálně 1 z následujících:
  ischemické symptomy
  změny na EKG (nové):
    patologické Q nebo
    ST elevace/deprese nebo
    LBBB
  nová ztráta viability myokardu nebo nová abnormalita regionální motility myokardu prokázaná zobrazovacími metodami
  nebo náhla srdeční smrt (včetně zástavy oběhu)
  n. intervence na koronárkách (PCI - 3 x, CABG 5 x 99. percentil)
  n. intrakoronární trombus (během koronarografie nebo pitvy)

## Slide 11: Vydávání hodnot
V ng/l (dosud v µg/l => 1000 x větší číslo)
Orientační porovnání hodnot (teoretické, založené na násobcích cut-off)
cTnI (Abbott) [µg/l] | Hs-cTnT [ng/l]
0,05 | 20
0,10 | 50
1 | 500
10 | 4 500
23 | 10 000
30 | 13 000
> 10 000 ředění => 100 000
Nejnižší vydávaná hodnota = 5 ng/l
Přechodné období (cca 1 měsíc)
Oba troponiny
Pro CP a koronárku

## Slide 12: Rozhodovací algoritmus (AMI vs. nekoronární; příklad)
Haaf (2012). Circulation, 126(1), 31–40.
EKG
Hs-cTnT (14 ng/l)
Změna (5 ng/l)
Notes: Jde (hlavně?) o změny u koncentrací blízkých cut-off hodnotě.
Haaf, P., Drexler, B., Reichlin, T., Twerenbold, R., Reiter, M., Meissner, J., … Mueller, C. (2012). High-Sensitivity Cardiac Troponin in the Distinction of Acute Myocardial Infarction From Acute Cardiac Noncoronary Artery Disease. Circulation, 126(1), 31–40. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.100867
Algorithm to discriminate between acute myocardial infarction (AMI) and cardiac noncoronary artery diseases (CNCD). The algorithm is based on the presence of ST-segment elevation, high-sensitivity cardiac troponin T (hs-cTnT) at presentation, and Δhs-cTnT 0 to 1 hour absolute to discriminate between AMI and CNCD.
Pro troponin I nemusí absolutní změna platit – vycházet z literatury pro danou soupravu.

## Slide 13: Změna v klasifikaci po zavedení hsTnT
AMI z 18 % na 22 % (relativní vzestup o 22 %)
Nestabilní AP pokles z 13 % na 11 %
Ti, co byli nově klasifikováni jako AMI mají 30 denní mortalitu 16,4 %, ti bez AMI jen 4,8 %
Reichlin (2012). The American Journal of Medicine, 125(12), 1205–1213.
Nově diagnostikovaní jako AMI jsou „správně“ diagnostikovaní.
Notes: Reichlin, T., Twerenbold, R., Reiter, M., Steuer, S., Bassetti, S., Balmelli, C., … Mueller, C. (2012). Introduction of High-sensitivity Troponin Assays: Impact on Myocardial Infarction Incidence and Prognosis. The American Journal of Medicine, 125(12), 1205–1213.e1. doi:10.1016/j.amjmed.2012.07.015

## Slide 14: Časné vyloučení AIM
482 pacientů s bolestí na hrudi, sledování 60 dní
  NSTEMI u 107 (22 %)
hsTnT < 5 ng/l při přijetí
  NPV 94 %
  Všichni výbornou prognózu  Cca 1/3 lidí s bolestí na hrudi by mohla být léčena ambulantně
Thelin (2014). Acute Cardiovascular Care.
Notes: Thelin, J., Melander, O., & Ohlin, B. (2014). Early rule-out of acute coronary syndrome using undetectable levels of high sensitivity troponin T. European Heart Journal. Acute Cardiovascular Care. doi:10.1177/2048872614554107

## Slide 15: Souhrn
Hs troponiny mohou zlepšit časnou diagnostiku AIM
Vydáváme v ng/l
  < 5 (vyloučení AIM)
  14 (cut-off pro AIM)
  > 10 000
Pokles diagnostické specifičnosti lze kompenzovat
  Správnou indikací
  Aplikací změny koncentrací (5-7 ng/l)
  Přihlédnutím k hodnotě troponinu
    Zužující se diferenciální diagnostika se stoupající koncentrací

## Slide 16: Sérový kreatinin a odhad glomerulární filtrace
Změny dle doporučení KDIGO 2012

## Slide 17: Rozdíly MDRD vs. CKD-EPI 2009
 | MDRD | CKD-EPI
S_krea |  | 
Věk |  | 
Pohlaví |  | 
Rasa |  | 
62 µmol/l
80 µmol/l

## Slide 18: Je CKD-EPI lepší než MDRD?
eGFR (ml/min)
Měřená – odhadnutá GFR (ml/min)
podhodnocuje
nadhodnocuje
CKD-EPI
MDRD

## Slide 19: Porovnání eGFR: MDRD a CKD-EPI
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
Průměr MDRD a CKD-EPI (ml/s)
Rozdíl MDRD – CKD-EPI (ml/s)
Mean
-0,06
-1.96 SD
-0,19
+1.96 SD
0,08
muži <= 80 µmol/l
muži > 80 µmol/l
ženy <= 62 µmol/l
ženy > 62 µmol/l
Věk: 58
Pohlaví: ž
MDRD: 0,96 ml/s
CKD-EPI: 1,06 ml/s
S_krea 87: µmol/l
CKD-EPI přesune asi 35% z G3a do G2
Notes: Obrázek: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Theresa_May_-_Home_Secretary_and_minister_for_women_and_equality.jpg

## Slide 20: Grubb vs. CKD-EPI 2012
 | Grubb | CKD-EPI
S_cystatin |  | 
Věk |  | 
Pohlaví |  | 
<= 0,8 mg/l
> 0,8 mg/l

## Slide 21: Porovnání eGFR cystatin C: Grubb vs. CKD-EPI 2012
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
Průměr Grubb a CKD-EPI 2012 (ml/s)
Rozdíl Grubb - CKD-EPI 2012 (ml/s)
Mean
0,01
-1.96 SD
-0,37
+1.96 SD
0,38
pohlavi
m
ž
Věk: 39
Pohlaví: ž
Grubb: 2,55 ml/s
CKD-EPI: 1,92 ml/s
S_cystatin: 0,68 mg/l
Notes: Obrázek: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shoshanna_Lonstein_Gruss.jpg

## Slide 22: Kombinovaná rovnice CKD-EPIkrea-cys
Stejné principy jako jednotlivé rovnice pro kreatinin a cystatin C
  jiné exponenty
Lepší preciznost i bias než jednotlivé rovnice
Vhodná pro konfirmaci diagnózy CKD

## Slide 23: Kompenzace na Jaffé pozitivní chrmogeny
Metoda stanovení kreatininu je nespecifická
  Měříme i jiné látky (nejen kreatinin)
Nově je tato nespecifičnost matematicky kompenzována
  Vydávané hodnoty kreatininu jsou nižší
  Odhadnutá glomerulární filtrace z kreatininu je vyšší
  Výsledky více odpovídají realitě

## Slide 24: Souhrn odhadu glomerulární filtrace
Vydáváme jako:
  eGFRkrea = CKD-EPI
  eGFRcystatin
CKD-EPI více odpovídá realitě (oproti MDRD)
  Zrušíme MDRD?
Hodnoty sérového kreatininu jsou nižší, eGFRkrea vyšší
  Více odpovídá realitě