## Slide 1: Základní vyšetření moče
Daniel Rajdl
Notes: Do základního vyšetření moče řadíme vyšetření moče chemicky a močového sedimentu. Jde o esenciální analýzy, která by měla být součástí vyšetření u každého pacienta. Výsledky mohou být prospěšné v diagnostice a sledování mnoha častých onemocnění (např. močové infekce, diabetes mellitus, jaterní onemocnění, poškození ledvin …). Výsledky základní chemické analýzy moče a močového sedimentu je však třeba interpretovat v kontextu s ostatními klinickými a laboratorními vyšetřeními; obvykle mají spíše orientační charakter (udávají směr další – přesnější – diagnostiky).

## Slide 2: Preanalytika
Čas do analýzy
(1h)
24 h
CO(NH2)2 + H2O  CO2 + 2 NH3
NH3 + H+  NH4+
↓ H+ (↑ pH)
↓ glukóza
↓ ketolátky
↓ bilirubin
Notes: Pokud nejsou vzorky moče dodány do laboratoře (a analyzovány) včas, může dojít k významnému ovlivnění výsledků. Některé změny jsou vázány na namnožení bakterií ve vzorku: bakterie metabolizují glukózu (a ta pak ve vzorku klesá), některé bakterie mají enzym ureázu (ta metabolizuje močovinu ve vzorku na CO2 a NH3 [amoniak] - ten naváže H+ za vzniku NH4+, čímž zvýší pH vzorku). Dále se např. mohou odpařit ketolátky nebo oxidovat bilirubin (na světle). Základním konzervačním prostředkem vzorku moče může být lednice – ta zabrání množení bakterií, je zde temno  uvádí se, že moč může konzervovat až na 24 h.

## Slide 3: Odběr vzorku
Náhodný vzorek
První ranní moč
Notes: Čas do analýzy je u základního chemické vyšetření moče rel. krátký (1 h). Proto preferujeme náhodný vzorek moče, ev. první ranní moč. Sběr moče není v tomto případě nutný ani žádoucí. “Nesbírané” (jednorázové) močové vzorky obecně odebíráme po pečlivém očištění genitálu (ale rozhodně stačí očista v rámci běžné hygieny, není přijatelné např. drastické použití desinfekčních prostředků), do zkumavky zachytíme střední proud moče (minimálně cca 2-3 s od počátku močení). U žen během menstruace nelze správný vzorek (bez cévkování …) odebrat.

## Slide 4
glukóza
pH
leukocyty
nitrity
ketolátky
protein
krev
Žlučová barviva
Infekce
Diabetes mellitus
Játra
Specifická hmotnost
Zdroj
Zdroj
Zdroj
Notes: Základní chemické vyšetření moče se provádí pomocí diagnostických proužků („papírků“). Po namočení proužku do vzorku moče obvykle počkáme 1 min a poté odečítáme (vizuálně nebo přístrojově) vzniklé zabarvení, které porovnáváme s příslušnou barevnou škálou. Výsledky vyjadřujeme semikvantitativně (např. 2+). Proužky obvykle obsahují 10 detekčních políček (na 10 analytů).
Výsledky můžeme využít při diagnostice močové infekce (pH, leukocyty, nitrity), při diagnostice a sledování kompenzace diabetu mellitu (glykosurie a ketolátky v moči), při diferenciální diagnóze žloutenek (žlučová barviva) nebo při diagnostice ledvinných poruch (specifická hmotnost, proteinurie, hematurie). Při pozitivitě chemického vyšetření moče je obvykle nutné doplnit další stanovení: např. mikroskopické u poz. leukocytů nebo krve chemicky; elektroforézu moče u poz. proteinurie nebo vyšetření krve při podezření na diabetes mellitus či poruchu koncentrační schopnosti ledvin.

## Slide 5: Vzhled a „prvotní dojem“
Barva
Zákal
  chyby odběru, infekce moč. cest
Zápach
  Ketonurie, vrozené poruchy metabolismu
Chuť
krev
myoglobin
bakterie
bilirubin
biliverdin
Hartnup
alkaptonurie
borůvky
rifampicin
nitrofurantoin
Notes: Při prvotní analýze moče můžeme využít i vlastní smysly. Důležité je všímat si zbarvení moče - může napovědět, kterým směrem se v další diagnostice ubírat. Barva moče se fyziologicky může pohybovat od čiré, bezbarvé po žlutou až jantarovou (při sníženém příjmu tekutin). Přítomnost hemu a jeho derivátů může způsobit celou paletu barev moče: např. růžová až červená moč může být způsobená přítomností čerstvé krve, hnědočervená v přítomnosti myoglobinu, oranžová bilirubinem a urobilinem, žlutozelená v přítomnosti biliverdinu. Často může být zbarvení moče ovlivněno podávanými léky a potravinami: tak např. nitrofurantoin barví moč do oranžova, rifampicin do červena, po urologickém čaji bývá nahnědlá moč; z potravin mohou ovlivnit barvu moče např. borůvky (růžová až červená), rebarbora (hnědá), červená řepa (červená). Různá atypická zbarvení moče mohou způsobit (kromě léků) i bakterie (např. Pseudomanády mohou produkovat modrozeleno žlutý pigment) nebo vrozené metabolické vady (např. alkaptonurie – hnědá, Hartnupova choroba - modrá).
Zákal moče bývá často způsoben chybou odběru vzorku (neočištěný genitál, odběr při menstruaci …) nebo bakteriální infekcí močových cest.
Zápach moče nemá velký diagnostický význam, u ketonurie můžeme zaznamenat ovocný nasládlý zápach, u některých vrozených metabolických poruch se uvádí typický zápach (obvykle aminoacidurie - např. javorového sirupu u nemoci javorového sirupu nebo výrazný pach moče u fenylketonuriků přirovnávaný k myšině).
Testování chutě moči je v dnešní době již spíše anekdotické a nepřijatelné. Nicméně je zřejmé, že např. gylkosurie je chutí detekovatelná.

## Slide 6: Specifická hmotnost
1,015 až 1,025 (dle příjmu tekutin i širší rozsah)
Princip měření
  iontová síla roztoku (moče)
Testuje koncentrační schopnost ledvin (tubulární funkce)
  Rozlišení pre/renální selhání
  Diagnostika diabetes insipidus (U_osmolalita)
ADH
Hypotalamus
Osmolalita, baroreceptory
Ledvinné tubuly
Hustota moče
ADH
Hypotalamus
Osmolalita, baroreceptory
Ledvinné tubuly
Hustota moče
Notes: Specifická hmotnost moče je odrazem její hustoty (jde o poměr hustoty moče k destilované vodě) a testuje schopnost tubulů koncentrovat moč. Zdravé ledviny reagují při nedostatku tekutin (dehydrataci) zvýšením resorpce vody v tubulech. Tím se v krevním řečišti zadrží potřebná voda a moč je koncentrovanější (hustější). Hlavním regulačním hormonem je ADH – ten se produkuje v hypotalamu při zvýšené osmolalitě krve a způsobuje otevření kanálů pro vodu (aquaporinů) v distálním tubulu a ve sběrných kanálcích ledvin. U zdravého člověka je charakteristické kolísání hustoty moče dle aktuálního příjmu tekutin. Vymizení tohoto kolísání hustoty moče může být jednou z prvních známek poškození koncentrační schopnosti ledvin.
Na diagnostických močových proužcích se měří iontová síla moče, tedy zanedbává se vliv např. urey, glukózy nebo kontrastních látek. Naopak bílkoviny (aniont) mohou falešně zvýšit specifickou hmotnost.
Hlavní přínos měření specifické hmotnosti moče je tedy základní představa o koncentrační schopnosti ledvin. Např. u prerenálního selhání způsobeného dehydratací budou (dosud zdravé) tubuly vstřebávat maximum vody – moč bude mít tedy vysokou specifickou hmotnost. Ale u renální příčiny ledvinného selhání budou primárně poškozené i tubuly (např. po podání nefrotoxické látky), koncentrační schopnost bude tedy narušena a specifická hmotnost bude nízká. Typickým případem poškození koncentrační schopnosti ledvin je diabetes insipidus, kdy buď vázne produkce ADH nebo na něj ledviny nereagují adekvátně. Výsledkem je pak polydipsie a polyurie. K diagnostice však obvykle používáme specifičtější měření osmolality a provádíme koncentrační test (viz funkční zkoušky ledvin).

## Slide 7: pH
5-6
Princip měření
  sada acidobazických indikátorů
Testujeme
  zánět močových cest (ureáza)
  urolitiáza (dg. a sledování léčby)
  schopnost ledvin vylučovat H+
    Kompenzace a korekce poruch ABR
Notes: Zdravé ledviny jsou schopné regulovat vylučování H+ v širokém rozmezí, obvykle se pH moče pohybuje mezi 5-6. Tato hodnota je jen orientační – je závislá např. na stravě (vysokoproteinová dieta povede k nízkému pH moče a naopak vegetariánská dieta s malým obsahem proteinů a vysokým zastoupením zeleniny povede k vyššímu pH).
Hlavní indikací měření pH moče je podezření na močovou infekci (pyelonefritida, zánět močového měchýře a zánět močové trubice). Je-li zánět způsoben bakterií s enzymem ureázou (např. Klebsiella nebo Proteus), zvyšuje se pH moče (ureáza rozkládá ureu na amoniak a CO2). Další známky močové infekce při základním chemickém vyšetření moče jsou pozitivní leukocyty a nitrity.
Další indikací k měření pH moče je diagnostika a hlavně sledování terapie močových kamenů. Některé kameny totiž vznikají při kyselém pH (např. oxaláty) a při jejich prevenci je třeba udržovat alkaličtější pH moče.
Ledviny jsou jedním ze základních orgánů, které udržují stálé vnitřní prostředí organismu. Jejich schopnost vylučovat (nebo ev. i zadržovat) vodíkové ionty je zásadní při regulaci pH krve. Proto také při poruchách acidobazické rovnováhy pozorujeme změny pH moče (např. nízké pH moče u acidózy).

## Slide 8: RTA, paradoxní acidurie
RTA II.
(HCO3-)
RTA I.
(H+)
Krev
K+
Moč
Na+
Krev
H+
Moč
Na+
↓↓↓ K+
K+
H+
Kyselá moč při alkalóze
RTA
Paradoxní acidurie
pH moče
Notes: S pH moče souvisí 2 speciální pojmy:
Renální tubulární acidózy (RTA)
Paradoxní acidurie
RTA jsou poruchy vylučování H+ v tubulech ledvin (vrozené i získané), které vedou k zadržování H+ v organismu (acidóza) a logicky i k vyššímu (alkaličtějšímu) pH moče. Pro ilustraci si uvedeme 2 typy RTA:
Proximální = typ II, je porušená tubulární reabsorpce HCO3- (nevstřebá-li se v krvi bude acidóza a moč bud alkalická)
Distální = typ I, porušené je vylučování H+ v distálním tubulu (v krvi se tedy hromadí H+  acidóza a v moči pak chybí  alkalická moč). Další podrobnosti k diagnostice RTA najdete v kapitole Funkční zkoušky ledvin.
Paradoxní acidurie je stav, kdy při metabolické alkalóze pacient vylučuje kyselou moč (kompenzatorně by při alkalóze měl vylučovat zásaditou moč, šetřit H+). Příčinou je těžká hypokalémie spojená s alkalózou. Nedostatek draslíku v krvi zastaví vstřebávání Na+ z moče tubulárním Na+/K+ výměníkem a ten je nahrazen Na+/H+ výměníkem, který místo draslíku vylučuje do moče vodík. Tak dochází k dalšímu prohloubení alkalózy a bludný kruh je možné protnout pouze podáním K+ (např. formou KCl).

## Slide 9: Leukocyty, nitrity
Princip měření
  Leukocyty: esteráza granulocytů
  Nitrity: dusičnany  dusitany (nitrity) [např. E. coli]
    FN: nedostatek dusičnanů ve stravě, krátká doba v moč. měchýři
Použití
  Diagnostika a screening infekcí močového traktu
    Spolu s pH
    K ATB léčbě nutná mikrobiologická diagnostika
Notes: Leukocyty a nitrity v moči jsou (spolu s pH) testy určené pro odhalení močové infekce. Chemická detekce leukocytů je založená na měření aktivity jednoho z enzymů neutrofilních granulocytů – esterázy. Nitrity (dusitany) mohou v moči vznikat činností některých bakterií (např. E.coli), které umí přeměnit dusičnany na dusitany. Hlavním zdrojem dusičnanů v moči je strava (zejména zelenina), proto u hladovějících nebo parenterálně živených pacientů může být toto vyšetření falešně negativní. Falešně negativní výsledek může také způsobit, pokud je moč v měchýři jen krátkou dobu (nestačí se přeměnit detekovatelné množství dusičnanů na dusitany).
Oba testy tedy používáme (spolu s pH) k diagnostice a screeningu močových infekcí. ATB léčba však může být založená pouze na mikrobiologickém vyšetření (kultivace + citlivost).

## Slide 10: Proteinurie - úvod
Notes: Výskyt bílkoviny v moči je obvykle závažnou známkou onemocnění ledvin. Malé proteiny (mikroproteiny) fyziologicky pronikají do primární moče a jsou pak vychytány tubulárními buňkami (hlavně v proximálním tubulu). Větší proteiny do moče vůbec nepronikají. Dostane-li se tedy bílkovina až do definitivní moče, příčina může být v:
poškození glomerulární filtrační membrány
poškození funkce tubulů (mikroproteiny se v tubulech nevstřebávají)
zvýšené produkci mikroproteinů v séru – ty se pak dostávají ve zvýšené míře do tubulů, které (ač primárně zdravé) zvýšené množství profiltrované bílkoviny nestačí vstřebat

## Slide 11: Proteinurie – princip měření
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
albumin-
+ albumin-H
pufr
acidobazický indikátor
↓↓↓ H+ (pH > 8)
FP
FN
mikroproteiny (méně ionizované)
myoglobin, β2-mikroglobulin
BJ-protein …
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
-H
  „Proteinová chyba“ acidobazického indikátoru
Notes: Detekce proteinu v moči je založená na „proteinové chybě“ acidobazického indikátoru. V detekčním políčku je tedy acidobazický indikátor, který v přítomnosti negativně nabitého proteinu (nejčastěji albuminu) změní barvu. Barvu by samozřejmě změnil i v případě změny pH. Tomu však brání pufr – ten vyrovnává případné výkyvy pH moče. Je-li však pH moče velmi vysoké (např. při uroinfekci), může být kapacita pufru překonána a indikátor se zbarví i bez přítomnosti proteinu  výsledek je pak falešně pozitivní. Na druhou stranu, přítomnost málo ionizovaného proteinu (např. mikroproteinů jako myoglobin, β2-mikroglobulin nebo Bence-Jonesova bílkovina) nemusí být detekčním proužkem zachycena  výsledek je pak falešně negativní (nebo falešně snížený).
V případě falešné pozitivity u nekomplikované uroinfekce je racionální opakovat měření po zaléčení zánětu (poklesu pH), ev. hned indikovat stanovení bílkoviny založené na jiném principu (např. precipitace s kys. sulfosalicylovou).
Při podezření na přítomnost mikroproteinů nebo BJ-bílkoviny je třeba provést specifická stanovení (např. turbidimetrické stanovení myoglobinu nebo imunofixaci moče u BJ proteinu).

## Slide 12: Proteinurie - příčiny
Tubulární proteiny
(< 70 kDa)
Albumin (70 kDa)
Glomerulární proteiny
(> 70 kDa)
β2 mikroglobulin (12 kDa)
Lysozym (12 kDa)
RBP (21 kDa)
Volné lehké řetězce (25 kDa)
α1 mikroprotein (33 kDa)
Dimery volných lehkých řetězců (50 kDa)
Transferin (80 kDa)
Ig G (160 kDa)
Ig A (165 kDa)
Haptoglobiny
α2 makroglobulin – Ig M (800 -900 kDa)
místo nanesení vzorku moče
„Overflow“ proteinurie
(myoglobin, BJ-protein …)
Glomerulární selektivní
Glomerulární neselektivní
Tubulární
Notes: Chceme-li pátrat po příčině proteinurie, jednou z možností je elektroforéza močových proteinů. Ta rozdělí bílkoviny dle velikosti a my pak můžeme usuzovat, která část nefronu je poškozena:
Je-li přítomen pouze albumin, je poškozen jen negativní náboj na glomerulární filtrační membráně. Proteinurii pak nazýváme glomerulární selektivní
Jsou-li navíc přítomny velké proteiny jako např. IgG, je poškození glomerulární membrány závažnější a jedná se o glomerulární neselektivní proteinurii
Najdeme-li v moči mikroproteiny, základní příčiny mohou být 2:
  Poškození tubulů (např. nefrotoxickými látkami jako cisplatina, genatmicin, RTG kontrastní látky, Hg, Cd …); hovoříme pak o tubulární proteinurii
  Nadprodukce mikroproteinu (např. myoglobinu při poranění svalů nebo BJ-bílkoviny u mnohočetného myelomu), jedná se o prerenální (overflow) proteinurii
Dle příčiny pak můžeme zahájit léčbu nebo zabránit dalšímu poškození ledvin (např. snížení dávky nebo vynechání nefrotoxického léku, optimální hydratace, léčba základního onemocnění).

## Slide 13: Krev
Princip měření
  Hem (hemoglobin, myoglobin) oxiduje chromogen  změna barvy
  FP: oxidační činidla (desinfekce ve zkumavce), volný hemoglobin a myoglobin
  FN: vitamín C (velmi vysoké koncentrace)
Dělení hematurie:
  Makroskopická/mikroskopická
  Prerenální/renální/subrenální
Zdroj
Fázový kontrast
Dysmorfní ery
(akantocyty)
Ery
Hem
Notes: Nález krve v moči je vždy nutné pečlivě vyšetřit, protože příčiny hematurie bývají závažné. V první řadě je třeba vyloučit špatný odběr vzorku (např. kontaminace menstruační krví) nebo interference. Detekce krve je totiž založena na schopnosti hemu oxidovat (v přítomnosti peroxidu) chromogen. Proto reaguje jak volný hemoglobin, tak i myoglobin (také obsahuje hem) a samozřejmě i erytrocyty (ty lyzují při kontaktu s detekčním políčkem a uvolní tak hemoglobin uvnitř erytrocytů). Některé detekční proužky jsou schopné rozlišit mezi erytrocyturií a hemoglobin- či myoglobinurií (erytrocyty vytvářejí „kropenatý“ vzor, kdežto hemoproteiny jednolitou barvu). Laboratoře však standardně vydávají chemicky jen semikvantitativní výsledek krve v moči bez podrobnějšího rozlišení a vždy je třeba doplnit vyšetření mikroskopické. Myoglobinurie (např. při crush syndromu) i hemoglobinurie (např. při hemolytické anémii) mohou být rovněž nebezpečné a precipitace těchto proteinů v tubulech může způsobit akutní poškození ledvin. Prevencí je zejména řádná hydratace pacienta. Falešně pozitivní výsledky mohou způsobit oxidační činidla (zejména zbytky desinfekčních prostředků v odběrové nádobce). Uvádí se i možnost falešně negativních výsledků v přítomnosti vysokých koncentrací vitamínu C, nicméně moderní diagnostické proužky touto interferencí již obvykle netrpí .
Dle intenzity můžeme rozlišit hematurii makroskopickou a mikroskopickou. Dle příčiny pak:
Prerenální – myoglobinurie nebo hemoglobinurie (viz výše)
Renální – poškození glomerulární membrány způsobí její propustnost pro erytrocyty; mikroskopické vyšetření ve fázovém kontrastu může odhalit dysmorfní erytrocyty (poškozené prodíráním se přes glomerulární membránu). Zejména akantocyty jsou pro renální erytrocyturii patognomické. Pro vyšetření ve fázovém kontrastu je potřeba zajistit velmi čerstvý vzorek moče (do 30 min od odběru), jinak dysmorfní erytrocyty lyzují a výsledek bude falešně negatvivní. Příčinou renální hematurie bývají některé glomerulonefritidy.
Postrenální – příčinou tohoto druhu hematurie může být nádor ledvin nebo močových cest, močový kámen, trauma (havárie, cévkování), zánět ev. antikoagulační a antiagregační léčba. Erytrocyty tohoto původu mají (na rozdíl od dysmorfních erytrocytů renálního původu) charakteristický bikonkávní tvar.

## Slide 14: Glukóza
Renální práh (10 mmol/l)
2. ranní moč
Princip měření
  Enzymatická oxidace glukózy
Použití
  Zejména počáteční diagnostika diabetu mellitu
glukózaoxidáza
glukóza + O2  glukonolakton + H2O2
peroxidáza
H2O2 + chromogen  H2O + barvivo (změna zabarvení chromogenu)
FP: oxidace - oxidační činidla (desinfekční přípravky)
FN: redukce - redukční činidla (vit. C - vynechat 1 den před odb.)
Notes: U zdravého člověka je glukóza profiltrovaná glomerulem prakticky úplně vstřebána v proximálním tubulu. Pokud však koncentrace v krvi přesáhne cca 10 mmol/l (tzv. renální práh pro glukózu), tubulární buňky ji již nestačí vychytat a objeví se v moči. Příčinou glykosurie tedy může být:
nejčastěji překročení renálního prahu pro glukózu (jako je tomu u diabetiků).
snížení renálního prahu (Fanconiho syndrom, i u zdravých jedinců) - označujeme ji renální glykosurií
v těhotenství, kde je zvýšená glomerulární filtrace (tedy i zvýšené množství glukózy , které projde tubuly) a může být i snížený renální práh pro glukózu.
I u zdravého člověka se může po jídle bohatém na sacharidy objevit glykosurie. Proto pro (orientačně) diagnostické účely je vhodné používat druhou ranní moč a pacient by měl být nalačno až do odběru vzorku (v první ranní moči může být postprandiální glukóza z večerního jídla).
Princip měření glukózy v moči je založen na enzymatické oxidaci, kdy glukózaoxidáza přemění glukózu na glukonolakon za vzniku H2O2 - ten pak může oxidovat chromogen na detekčním políčku. Falešně pozitivní výsledky tak mohou být zapříčiněny (podobně jako u stanovení krve v moči) zbytky desinfekčních prostředků v odběrových nádobách. Falešná negativita pak může být způsobena vysokými koncentracemi vitamínu C v moči.
Je vhodné připomenout, že citlivost tohoto testu není ideální (glukóza se objeví v moči až když je koncentrace v krvi vyšší než 10 mmol/l), renální práh pro glukózu může být značně individuální a může se měnit v průběhu diabetu mellitu. Glykosurie je tedy jen jednoduchým orientačním diagnostickým testem, pro sledování kompenzace diabetika se nehodí.

## Slide 15: Ketolátky – úvod, princip stanovení
Vznik – z MK
Princip stanovení
  Ketoskupina reaguje s nitroprusidem 
H3C
C
O
CH2
C
O
OH
H3C
C
O
CH3
H3C
CH
OH
CH2
C
O
OH
CO2
aceton
acetoacetát
β-hydroxybutyrát
NADH + H+
NAD+
Notes: Ketolátky vznikají převážně neúplnou oxidací volných mastných kyselin (z tuků) v situacích, kdy je nedostatek glukózy (hladovění, diabetes mellitus - zejm. 1. typu, velká fyzická zátěž, zvracení ...). Mezi ketolátky řadíme β-hydroxybutyrát (BHB) a jeho oxidovanou formu acetoacetát (AcAc), jehož spontánní dekarboxylací vzniká aceton). Kvantitativně v moči převažuje β-hydroxybutyrát (asi 80%), zbytek tvoří acetoacetát (acetonu je zanedbatelné množství). Stanovení ketolátek pomocí diagnostických proužků je založeno na reakci nitroprusidu s ketoskupinou za vzniku fialového zbarvení. Ze vzorců je patrné, že ketoskupinu má pouze acetoacetát a aceton; β-hydroxybutyrát má skupinu hydroxylovou.
Např. při těžké diabetické ketoacidóze doprovázené hypoxií a šokem nebo při alkoholické ketoacidóze může dojít k významnému zvýšení poměru BHB/AcAc. Vzhledem k tomu, že BHB s nitroprusidem nereaguje, může v této (vyjímečné) situaci dojít ke kvantitativnímu podhodnocení výsledků.

## Slide 16: Ketolátky - použití
Použití
  sledování kompenzace diabetu mellitu (I.)
    úprava inzulinoterapie
  diagnostika a léčba diabetické ketoacidózy
Notes: Ketolátky v moči sledujeme převážně u diabetiků I. typu jako ukazatel kompenzace nemoci – tito pacienti mají absolutní nedostatek endogenního inzulínu a v případě jeho nedostatečné substituce (např. zvýšená potřeba při zánětu nebo špatná/chybějící aplikace) se postupně rozvíjí ketoacidóza.
Dále najdou ketolátky své uplatnění při diagnostice diabetické ketoacidózy (např. při prvozáchytu DM) a při sledování její léčby. Stanovení ketolátek v krvi není běžně dostupné.

## Slide 17: Bilirubin, urobilinogen
Použití:
  Diferenciální diagnostika žloutenek
  Časný záchyt jaterní choroby
Princip stanovení:
  Bilirubin/urobilinogen + diazoniová sůl  azobarvivo
  FP: barevné látky v moči (léky …)
  FN: fotooxidace (bilirubin  biliverdin; urobilinogen  urobilin)
Notes: Konjugovaný blirubin v krvi (na rozdíl od nekonjugovaného, který je navázaný na albumin) volně proniká do moče, kde jej detekujeme např. při obstrukční žloutence nebo při poškození jater. Urobilinogen se v moči objeví např. při poškození jater nebo při hemolytické anémii. Více v kapitole Játra.
Princip stanovení obvykle spočívá v reakci bilirubinu (diglukuronidu) nebo urobilinogenu s diazoniovou solí (např. 2,6-dichlorbenzen-diazonium-tetrafluoroborát pro bilirubin a 4-methyoxybenzen-diazonium-tetrafluoroborát pro urobilinogen) za vzniku azobarviva (obvykle růžová až červená barva). Interferovat mohou látky zabarvující moč (zejména do červena; např. fenazopyridin) - ty způsobí falešně pozitivní výsledky. Naopak – příčinou falešně negativních výsledků může být oxidace bilirubinu a urobilinogenu světlem (fotooxidace). Proto je např. nepřijatelný vzorek moče ze sběrného sáčku (u cévkovaného pacienta).

## Slide 18: Močový sediment
Notes: Vyšetření močového sedimentu doplňuje informace získané z chemického vyšetření moče testačním proužkem. Každá laboratoř má vlastní algoritmus pro zpracování vzorku a provádění vyšetření močového sedimentu. Obvykle je chemické vyšetření “scereeningové” a jen při jeho patologickém výsledku (většinou při pozitivitě leukocytů, nitritů, krve nebo proteinurii) pokračujeme s analýzou močového sedimentu. Vyšetření ve většině případů již probíhá na automatických analyzátorech z promíchaných, nezahuštěných vzorků moče. Principem stanovení je buď softwarová analýza digitálního mikroskopického obrazu nafoceného digitální kamerou nebo průtoková cytometrie (identifikace elementů je založena na měření impedance, rozptylu světla a fluorescenci).
Na ilustračním videu vidíte průchod vzorku automatickým analyzátorem moče. Nejprve je vzorek rozpipetován na jednotlivá políčka diagnostického proužku (základní chemické vyšetření moče) a poté putuje do další části přístroje, kde probíhá automatizované mikroskopické vyšetření. Zde je příklad přístroje založeného na analýze obrazu – na digitálních snímcích moče specializovaný software rozpozná jednotlivé elementy. Výsledky vydáváme jako počet elementů v 1 µl.
Při nejasnostech však má stále rozhodující slovo klasické mikroskopické vyšetření zkušenou laborantkou. Velmi důležité je správné odebrání a včasné zpracování vzorku - buňky i válce se velmi rychle rozpadají zejména v hypotonické a alkalické moči. Močový sediment by měl být zpracován do 1 hodiny po odběru.

## Slide 19: Erytrocyty
Chemická pozitivita krve vs. erytrocyturie
Původ erytrocytů
  Glomerulární
  Non-glomerulární
Notes: V močovém sedimentu hlavně potvrzujeme, zda případná chemická pozitivita krve testačním proužkem je doprovázena erytrocyturií nebo ne a jde spíše o myoglobinurii či hemoglobinurii. Dále v močovém sedimentu rozlišujeme erytrocyty glomerulárního (dysmorfní erytrocyty) a non-glomerulárního původu (normálně formované erytrocyty).

## Slide 20: Leukocyty, bakterie, kvasinky, paraziti
Leukocyty
  Infekční x neinfekční příčina
  Neutrofily; eosinofily
Bakterie (počet, ne identifikace)
Kvasinky (pletou se s erytrocyty)
Paraziti (např. Trichomonas)
Notes: Leukocyty v močovém sedimentu jsou obecné známkou zánětu močové soustavy. Jeho etiologie může být infekční (pyelonefritida, cystitida …) nebo neinfekční (např. autoimunitní poškození). Nejhojněji bývají zastoupeny neutrofily, pro léky indukovanou intersticiální nefritidu jsou charakteristické eosinofily.
U bakterií nás orientačně zajímá jejich počet (identifikace probíhá mikrobiologickými metodami). V močovém sedimentu můžeme také najít kvasinky při mykotické infekci (ty můžeme zaměnit s erytrocyty) nebo parazity (nejčastěji Trichomonas vaginalis).

## Slide 21: Epitelie
Dlaždicové
  fyziologicky
Přechodné
  Patologicky velké množství
  Invazivní zákroky, nádory, virové infekce
Tubulární
  Vždy patologické: tubulární nekróza
  Nefrotoxické látky, rejekce štěpu …
Notes: Dle původu epitelií můžeme rozlišit
dlaždicové (pochází z vaginy a z dolní ⅓ močové trubice) - velké buňky s centrálně uloženým jádrem (veliké přibližně jako erytrocyt), fyziologická součást moče
přechodné (výstelka od ledvinných pánviček, přes kalichy, močovody, močový měchýř až po prox. část uretry) - menší než dlaždicové, centrálně uložené jádro, různých tvarů (sférické, “s ocáskem” …), v malém množství fyziologicky, velké množství po katetrizaci a dalších invazivních zákrocích, atypické buňky při nádorech nebo virových infekcích
tubulární buňky (pocházejí z tubulů - mají různý tvar dle lokalizace (trojhrané, kulaté [jádro je oproti přechodným epit. excentricky], kubické) - vždy patologické, známka tubulární nekrózy (např. otrava těžkými kovy, hemoglobin a myoglobinurie, nefrotoxické léky, virové infekce [HBV], akutní rejekce transplantátu)

## Slide 22: Válce
Formují se v tubulech
Buněčné
  Erytrocytární, leukocytární, epiteliální, bakteriální
Hyalinní
  Velké množství patologické
Granulované
  Leukocyturie, poškození tubulů
Voskové
  Stáza moče (chronické selhání ledvin)
Notes: Válce se formují v distálních partiích nefronu. Jsou složené z Tamm-Horsfalova proteinu, který tubulární buňky secernují, a dalších součástí lišících se dle konkrétní patologie (např. erytrocyty, leukocyty …). Jejich tvar (šířka) kopíruje rozměr tubulů - široké válce pocházejí tedy vždy z patologicky dilatovaných tubulů. Některé válce obsahují buněčné struktury:
erytrocytární (při erytrocyturii glomerulárního původu)
lekocytární (při pyelonefritidě)
epiteliální (obsahující tubulární buňky - např. při toxickém požkození těžkými kovy, jedy a léky; u rejekci transplantátu), někdy se těžko odlišují od leukocytárních
bakteriální válce, někdy obsahují i leukocyty, můžeme je najít u pyelonefritidy
Dále rozlišujeme válce hyalinní (nejčastější, malé množství může být fyziologické, velké počty ukazují nespecificky na patologii ledvin - ak. glomerlonefrtida, pyelonefritida, chronická ren. insuficience …), granulované (granula pocházejí z lysozomů renálních tubulárních buněk, nebo z rozpadu leukocytů; diagnostický význam je sporný - dle dalšího nálezu může znamenat tubulární poškození, leukocyturii nebo nemusí být známkou patologie), voskové (“válce chronického renálního selhání”, obvykle se nacházejí spolu s dalšími válci). Zjednodušeně se dá říci, že postupem času (s pokračující stázou moče v tubulu) se z hyalinního válce v tubulu stává granulovaný a nakonec voskový.

## Slide 23: Krystaly
I fyziologicky
Patologicky
  Cystinová urolitiáza
  Otrava etylénglykolem (záplava oxalátů)
Notes: Nález krystalů v moči obvykle není známkou patologie, nedá se podle něj ani usuzovat na druh urolitiázy (je-li přítomna). Vyjímkou jsou cystinové krystaly, které se v moči zdravého člověka vyskytovat nemohou. Záplava oxalátových krystalů může doprovázet otravu etylénglykolem (spolu s metabolickou acidózou, viz Toxikologie).

## Slide 24: Souhrn
Moč chemicky + sediment = „screening“
Jednoduché vyšetření, přínosné informace
  Močové infekce
  Diabetes melitus
  Jaterní onemocnění
  Patologie močového ústrojí
Notes: Vyšetření moče chemicky a močového sedimentu tedy patří do „screeningových“ metod, určených pro všechny skupiny pacientů. Jde o velmi jednoduché vyšetření, které při dodržení preanalytických podmínek může přinést důležité informace směřující k diagnostice mnoha onemocnění. Uplatnění najde hlavně u močových infekcí, diabetu mellitu, jaterních onemocněních a obecně při jakékoliv patologii močového ústrojí.